## Slide 1: Welkom
Bij Attero.

## Slide 2: Agenda
Attero algemeen
  Wie is Attero
  Onze kernactiviteiten
  Terugwinning grondstoffen
Stoomturbine Project
  Huidige situatie
  Locatie Stoomturbine
  Een impressie
Vragen?

## Slide 3: 1. Wie is Attero
Producent van:
  ● (duurzame) energie, zoals groene stroom en groen gas
  ● nieuwe grondstoffen
  ● bodemverbeteraars
  ● bio- en secundaire brandstoffen voor energiecentrales en industrie
Bronmateriaal: huishoudelijk restafval (hha); groente-, fruit- en tuinafval (gft); bedrijfsafval; puin, grond, hout e.d. (ba)
Vijftien locaties in Noord-, Midden- en Zuid-Nederland; regionaal verankerd
Afvalenergiecentrales, scheidingsinstallaties, compostfabrieken, vergistingsinstallaties, groengasinstallaties, stortplaatsen

## Slide 4: Attero’s missie
“Attero stelt zich ten doel om de potentie die aanwezig is in het afval maximaal te benutten: door er grondstoffen uit terug te winnen en door er duurzame energie mee te produceren”.

## Slide 5: 2. Onze kernactiviteiten
energieproductie
vergisten
2 afvalenergiecentrales
7 installaties
7 installaties
7 installaties
bioconversie
Attero zorgt, als betrouwbare partner van overheden en bedrijven, voor een duurzame oplossing voor de afvalstromen.
Op een vijftiental locaties verwerken onze ruim achthonderd gemotiveerde medewerkers het afval van meer dan 20 procent van het Nederlandse huishoudelijk restafval.
Tevens verwerken wij bedrijfsafval. Het gaat in totaal jaarlijks om zo'n 3,3 miljoen ton afval.
Onze installaties wekken voldoende elektriciteit op voor circa 350.000 huishoudens en voorzien we in de warmtebehoefte van bedrijven in de buurt van onze locaties.
Onze kernwaarden; duurzaam, innovatief, betrouwbaar en klantgericht
Recycling

## Slide 6: Onze kernactiviteiten
energieproductie
recycling
vergisten
2 afvalenergiecentrales
7 installaties
13 stortplaatsen
5 installaties
bioconversie
electriciteit
warmte
kunststoffen
drankenkartons
metalen
puingranulaat
grond
bodemas
gaswinning
groene stroom
warmte
waterzuivering
bodemverbeteraars
biobrandstoffen
biosubstraatgrondstof
groengas
groene stroom
warmte
storten en beheer
12 locaties

## Slide 7: Verwerkingslocaties
verbranden en scheiden
composteren en vergisten
storten
afvalenergiecentrale
scheiding/sorteerinstallatie
biomassa-energiecentrale
Tilburg
actieve stortlocaties
groencompostering
compostfabriek
vergistingsinstallatie
Wijster
Landgraaf
Groningen
Wijster
Moerdijk
Groningen
Wijster
Moerdijk
Deurne
Venlo
Maastricht
Wijster
Uden
Haps
Tegelen
Montfort
Schinnen
Landgraaf
Nuenen
Tilburg
Zevenbergen
Bergen
op Zoom
Weert
Wilp
Wilp
Wilp
Wilp
Tilburg
Odiliapeel
Landgraaf

## Slide 8: Afvalenergiecentrales in Nederland
Amsterdam/AEB
Wijster/Attero
Moerdijk/Attero
Alkmaar/HVC
Weurt/ARN
Duiven/vGG
Rotterdam/vGG
Dordrecht/HVC
Harlingen/Omrin
Delfzijl/Eon
Roosendaal/Sita
Hengelo/Twence
Totale verbrandingscapaciteit in Nederland: 7,5 miljoen ton
Aandeel Attero hierin is 25 %: 1,8 miljoen ton

## Slide 9: Locatie Moerdijk

## Slide 10
compostfabriek
Locatie Moerdijk: afvalenergiecentrale en compostfabriek
afvalenergiecentrale
containerterminal
weegbrug
opwerking bodemas
loskade
Bouwplaats
stoomturbine
Notes: Locatie Moerdijk

## Slide 11: Korte geschiedenis van de AEC Moerdijk
In 1993 is de NV Afvalverbrandingsinstallatie Zuid-Nederland (AZN) opgericht op verzoek van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland
Doel: het bouwen van 2 afvalverbrandingsinstallaties
Begin 1997 is de bouw voltooid en de operatie gestart
Bijzonderheid van deze installatie was de koppeling met de WKC van het toenmalige EPZ, nu onderdeel van RWE
Door deze koppeling een hoog rendement qua energieproductie, goed voor het E-verbruik van een stad als Tilburg
In de periode 2007-2009 is de AEC uitgebreid met een 4e verbrandingslijn
Door het stopzetten van de WKC van RWE na 2017 is de noodzaak tot de bouw van een eigen turbine installatie ontstaan

## Slide 12: De groei van de AEC in beeld – van 3 naar 4 lijnen

## Slide 13: Afvalenergiecentrale Moerdijk
Energie efficiency: 32%
Energie efficiency: R1=1.00
Productie van hogedrukstoom:
(lijn 1-3): 2.250.000 ton
Productie van lagedrukstoom:
(lijn 4): 970.000 ton
E-productie: 110.000 MWh
Verbrandingscapaciteit:
1.000.000 ton / jaar/ 4 lijnen
Operationeel sinds 1997

## Slide 14: Afvalenergiecentrale Moerdijk
bunker
oven
rookgasreiniging
loshal

## Slide 15: Turbine project

## Slide 16: Naar een nieuwe Situatie
Stoomafzet AEC-Moerdijk tot 31-12-2017.
Lijn 1-3 leveren Hoge Druk-stoom aan WKC-Moerdijk van Essent, de stoom van lijn 4 gaat naar eigen stoomturbine t.b.v. elektriciteitsproductie en vervolgens als Lage Druk-stoom aan Essent geleverd.
Essent levert ca 70 ton/uur Midden Druk-stoom (26 bar) vanuit WKC aan Shell Moerdijk.
Shell Moerdijk heeft een verouderd stroom- en elektriciteitsproductiepark en zal dit de komende tijd ingrijpend moeten aanpassen.
Attero heeft stoomleveringscontracten met Essent tot 31-12-2017.
Stoomturbineproject
Om de productie en benutting van stoom zeker te stellen na 01-01-2018 wordt een eigen stoomturbine met alle benodigde installaties en systemen gerealiseerd.
De te bouwen installatie betreft een stoomturbine-generator combinatie met alle benodigde extracties voor lage druk processtoom terug naar de AEC, alsook de installaties er om heen.
Het project heeft een EPC contract met Kraftanlagen München voor het hoofdlot, bestaande uit het STG gebouw en toebehoren, alsook het koelwater systeem, de verbindende pijpleidingen en de elektrische systemen.
De andere delen van het project, bestaande uit de connectie met het landelijke elektricitietsnet (kabel en Tennet aansluiting) alsook de overige interfaces met de AEC worden in eigen beheer uitgevoerd.
Recent ook afspraken met Shell en Essent voor toekomstige stoomlevering

## Slide 17: Het basis schema van de installatie

## Slide 18: 3.3 Koelwater in- en uitlaat
Omya
Inlaat
Uitlaat
Voor de routing van de koelwater is een contract opgesteld met het Havenschap en Omya.
Weergegeven route is indicatie – niet exact.

## Slide 19: 150 kV aansluiting naar Tennet
150 kV Aansluiting:
Kabel naar 150KV-station Moerdijk van TenneT (niet redundant)
150/10 KV-station, met koppeling met bestaande 10 KV-installatie AEC
Noodkoppeling met 10 KV Enexis (zekerstelling afvalverbranding)
Weergegeven route is indicatie – niet exact

## Slide 20: Bouw Stoomturbine Project

## Slide 21: 3.2 Het 3D Model van de Stoomturbine
Turbine
Vooraanzicht gebouw
Bovenaanzicht gebouw

## Slide 22: Een impressie van de nieuwe situatie

## Slide 23: Vragen?